## Laboratorní cvičení z TŘ - R1

# Analogový model řízeného objektu

Řízená soustava je popsána přenosovou funkcí

Zvolte konkrétní parametry  tak, aby odezva soustavy byla kmitavá.

Určete diferenciální rovnici odpovídající danému systému.

Diferenciální rovnici řešte na analogovém počítači metodou "snižování řádu derivace".

Vytvořte analogový model řízené soustavy; nakreslete úplné analogové schéma.

Analogový model realizujte na AP MEDA-T a na souřadnicovém zapisovači BAK-4T zaznamenejte přechodovou charakteristiku

Průběh přechodové charakteristiky analogového modelu kontrolujte výpočtem přechodové funkce. Vypočtené hodnoty vyneste do grafu jeho přechodové charakteristiky.

Proveďte zhodnocení získaných výsledků.

Poznámka:

,  kde

Hodnotu volte s ohledem na statické zesílení systému, tj. poměr  a průběh derivací  a .